ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

городской поселок Назия

2014 г.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Цели и задачи территориального планирования	4

3. Мероприятия по территориальному планированию	6

4. Функциональное зонирование территории	26

5. Технико-экономические показатели	33

Перечень сокращений	42

# 1. Общие положения

1.1. Генеральный план  МО Назиевское городское поселение (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ).

1.2. Генеральный план подготовлен на основании Постановления  главы администрации  МО Назиевское городское поселение от 28.10.2010 г. № 170 «О подготовке Проекта генерального плана муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

1.3. В Генеральном плане учтены интересы Российской Федерации, Ленинградской области, города федерального значения Санкт-Петербург, Кировского муниципального района Ленинградской области, смежных муниципальных образований.

1.4. В Генеральном плане выделено два этапа территориального планирования, «Первая очередь» и «Расчетный срок», продолжительностью 8 лет и 15 лет соответственно. За начало первого этапа принято начало 2012 года.

1.5. Генеральным планом предусматривается рост численности постоянно проживающего населения МО Назиевское городское поселение до  7 471 человек на «Первую очередь» и до 8 526 человек на «Расчетный срок».

1.6. Цели территориального планирования определены в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 190-ФЗ от 24.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 314-ФЗ от 29.11.2010).

1.7. Задачи территориального планирования определены на основании результатов комплексной оценки территории МО Назиевское городское поселение.

1.8. Комплексная оценка территории выполнена с учетом результатов инженерных изысканий. Результатом комплексной оценки территории МО Назиевское городское поселение явился анализ направлений его территориального развития.

1.9. В Генеральном плане для решения задач территориального планирования определены мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения, в отношении которых произведено соответствующее обоснование с учетом требований законодательства Российской Федерации, Ленинградской области,  МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, МО Назиевское городское поселение и иных нормативных документов, действующих на территории МО Назиевское городское поселение

1.10. В Генеральном плане определены границы функциональных зон и параметры планируемого развития таких зон.

1.11. В Генеральном плане определены границы населенных пунктов, входящих в состав МО Назиевское городское поселение.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования:

- Устойчивое развитие территории МО Назиевское городское поселение;

- Развитие инженерной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение;

- Развитие транспортной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения МО Назиевское городское поселение

2.2. Задачи территориального планирования разделены на 10 (десять) групп. В целях устойчивого развития территории МО Назиевское городское поселение необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Преобразование функционально-планировочной структуры:

- Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения;

- Выделение территорий для производственных и логистических предприятий;

- Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения;

- Выделение территорий для развития фермерского хозяйства;

- Выделение территорий для жилищного строительства;

- Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования;

2.2.2. Охрана объектов культурного наследия:

- Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия;

2.2.3. Охрана окружающей среды:

- Сохранение природных условий и особенностей территории МО Назиевское городское поселение, объектов животного и растительного мира;

- Организация санитарной очистки территории;

2.2.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- Организация гражданской обороны;

2.2.5. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транспортной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Организация доступности на общественном транспорте городского поселка Назия от всех населенных пунктов, входящих в состав поселения;

2.2.6. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- Организация централизованного и локального водоснабжения населенных пунктов МО Назиевское городское поселение;

- Организация централизованного и локального водоотведения населенных пунктов МО Назиевское городское поселение;

2.2.7. Развитие системы теплоснабжения:

- Организация централизованного и локального теплоснабжения населенных пунктов МО Назиевское городское поселение

- Организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением;

2.2.8. Развитие системы газоснабжения:

- Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов МО Назиевское городское поселение;

2.2.9. Развитие системы электроснабжения:

- Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электроэнергии, и вновь осваиваемых территорий;

- Учет мероприятий по развитию сетей электроснабжения федерального и регионального значения;

2.2.10. Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования;

- Развитие учреждений и инфраструктуры молодежной политики;

- Организация оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг;

- Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Организация библиотечного обслуживания населения;

- Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

- Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

- Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Мероприятия по территориальному планированию направлены на решение задач территориального планирования, указанных в п. 2.2. настоящего Положения о территориальном планировании и определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Генеральным планом учитываются мероприятия по территориальному планированию Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.3. Перечень мероприятий по территориальному планированию представлен в табличном виде с указанием очередности их планируемой реализации. В таблицах 1 представлены мероприятия по учету интересов Российской Федерации на территории МО Назиевское городское поселение В таблицах 2-6 представлены мероприятия по учету интересов Ленинградской области на территории МО Назиевское городское поселение В таблицах 7,8 представлены мероприятия по учету интересов Кировского муниципального района Ленинградской области на территории МО Назиевское городское поселение В таблицах 9-21 представлены мероприятия по территориальному планированию МО Назиевское городское поселение.

3.3.1. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации:

Таблица 1. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации по развитию транспортной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство пешеходного перехода через железную дорогу в городском поселке Назия* | объект |  | 1 | Первая очередь |
| Строительство железнодорожного переезда вблизи городского поселка Назия* | объект |  | 1 | Расчетный срок |

* - предложение мероприятий по размещению объектов федерального значения.

3.3.2. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области:

Таблица 2. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство путепровода на 7 км автодороги «Подъезд к станции Жихарево» | объект | шт. | 1 | Расчетный срок |

Таблица 3. Учет (предложение)  интересов Ленинградской области по охране объектов культурного наследия

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение границ и разработка зоны охраны объектов культурного наследия* | количество объектов | объект | 12 | Первая очередь |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов  культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Таблица 4. Учет  интересов Ленинградской области по созданию особо охраняемых природных территорий

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание особо охраняемой территории регионального значения «Петровщинская лиственная роща» | площадь | га | 29,1 | Расчетный срок |

Таблица 5. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ №524 Салют Основные характеристики: Установка второго трансформатора 10 МВА взамен существующего | мощность | МВА | 1х10 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 30 «Назия» – ПС 110 кВ № 524 «Салют» | протяженность | км | 10,2 | Первая очередь |

Таблица 6. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Васильково | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 0,4/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Городище | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 6,3/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Сирокасска | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 3,7/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) к территории, планируемой средне этажной застройки, деревня Карловка* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,2/1 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления к территории планируемой индивидуальной жилой застройки (включая ГРП), деревня Старая Мельница* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 0,3/1 | Расчетный срок |

* - мероприятие, которое будет реализовано в случае согласования Правительством Ленинградской области предложений генерального плана по размещению объектов газоснабжения среднего давления и включения их в региональные целевые программы

3.3.3. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области:

Таблица 7. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования в обход городского поселка Назия к промышленным зонам "Восточная" и "Южная", включая строительство двух мостов через реку Лава | протяженность дороги | км | 6,1 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к деревне Александровка»* | протяженность дороги | км | 1,8 | Первая очередь |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования до городского поселка Назия (бывших, Рабочих поселков 3-5)* | протяженность дороги | км | 11,1 | Расчетный срок |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

Таблица 8. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство образовательного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 260 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 200 | Первая очередь |
| Строительство детского дошкольного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 150 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в деревне Карловка* | количество мест | место | 100 | Расчетный срок |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Сирокасска* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Жихарево* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мучихино* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Замошье* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункт в деревне Городище* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Выделение помещений для одного многопрофильного подросткового молодежного клуба молодежной политики по месту жительства | площадь | кв. м | 150 | Первая очередь |
| Выделение помещений для одного узкоспециализированного учреждения молодежной политики по месту жительства | площадь | кв. м | 50 | Первая очередь |
| Выделение помещений для одного узкоспециализированного учреждения молодежной политики по месту жительства | площадь | кв. м | 50 | Расчётный срок |

* - учитывая то, что в настоящее время схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

3.3.4. Мероприятия МО Назиевское городское поселение:

Таблица 9. Мероприятия по преобразованию функционально-планировочной структуры МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Назия | площадь | га | 2,9 | Первая очередь |
| Формирование общественно-делового центра в деревне Городище | площадь | га | 2,3 | Первая очередь |
| Формирование инвестиционной зоны «Южная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 105,5 | Расчетный срок |
| Формирование инвестиционной зоны «Восточная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 52,4 | Расчетный срок |
| Формирование инвестиционной зоны «Придорожная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 90,3 | Расчетный срок |
| Формирование зон для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Городище | площадь | га | 12,6 | Первая очередь |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Подолье | площадь | га | 160,8 | Первая очередь |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Никольское | площадь | га | 8,1 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Лукинское | площадь | га | 22,5 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Сирокасска | площадь | га | 277,6 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи городского поселка Назия | площадь | га | 22,6 | Расчетный срок |
| Формирование зон для строительства фермерских хозяйств | площадь | га | 2349,5 | Расчетный срок |
| Формирование зон для развития сельского хозяйства | площадь | га | 7537,5 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Жихарево земель из состава земель запаса | площадь | га | 15,1 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Мучихино земель из состава земель запаса | площадь | га | 6,0 | Расчетный срок |
| Включение в границы городского поселка Назия земель из состава земель запаса | площадь | га | 82,7 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Городище земель из состава земель запаса | площадь | га | 5,1 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Городище земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,8 | Расчетный срок |
| Формирование парка в городском поселке Назия | площадь | га | 16,0 | Расчетный срок |
| Формирование парка в деревне Никольское | площадь | га | 8,4 | Расчетный срок |
| Формирование парка в деревне Подолье | площадь | га | 6,5 | Расчетный срок |

Таблица 10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование зон кратковременного отдыха населения, включающих территории объектов культурного наследия с запретом хозяйственного освоение территории* | площадь | га | 4,3 | Расчетный срок |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Таблица 11. Мероприятия по защите жилой застройки от негативного воздействия отдельных объектов и предприятий

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны с проведением мероприятий по защите окружающей среда и установления санитарно-защитной зоны в пределах функциональной зоны* | величина санитарно-защитной зоны | м | 50 | Первая очередь |
| Озеленение санитарно-защитных зон предприятий* | величина санитарно-защитной зоны | м | 50 | Первая очередь |
| Закрытие кладбища в городском поселке Назия | объект | шт. | 1 | Первая очередь |

* - данное мероприятие является предложением собственникам земельных участков осуществить соответствующие действия.

Таблица 12. Мероприятия по сохранению природных условий и особенностей территории, объектов животного и растительного мира

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохранение природных ландшафтов при создании системы озелененных территорий ограниченного использования вдоль рек Лава, Ковра, в районе болот Малуксинский мох, Падринское, Гладкий мох | площадь | га | 7218,9 | Расчетный срок |

Таблица 13. Мероприятия по санитарной очистке территории МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях населенных пунктов, входящих в состав поселения | количество мест | место | 30 | Первая очередь |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигон твердых бытовых отходов | объем вывозимых отходов | Первая очередь куб. м/год / Расчетный срок куб. м/год | 15104,4/ 17300,5 | Первая очередь/Расчетный срок |

Таблица 14. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в городском поселке Назия | протяженность дороги | км | 6,2 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Старая Мельница | протяженность дороги | км | 1,5 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Карловка | протяженность дороги | км | 2,1 | Расчетный срок |

Таблица 15. Мероприятия по развитию системы электроснабжения МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена существующих ТП 10 кВ на ТП большей мощности | шт | трансформаторная подстанция | 45 | Расчетный срок |
| Замена существующих ВЛ 10 кВт на ВЛ с самонесущими изолированными проводами | протяженность сети | км | 47 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ до деревни Жихарево | протяженность сети | км | 0,8 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ в деревне Жихарево | мощность | кВА | 160 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ до деревни Александровка | протяженность сети | км | 5,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ в деревне Александровка | мощность | кВА | 63 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 0,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | мощность | кВА | 6 х 250 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 0,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | мощность | кВА | 250 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 0,8 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | мощность | кВА | 2 х400 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 0,4 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | мощность | кВА | 250 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории промышленной зоны | протяженность сети | км | 2,5 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории промышленной зоны | шт | трансформаторная подстанция | 6 | Расчетный срок |

Таблица 16. Мероприятия по развитию системы водоснабжения МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения городского посёлка Назия (ордовиковский водоносный комплекс) | - | - | - | Первая очередь |
| Строительство станции по обезжелезиванию воды | производительность | куб.м/сут | 1500 | Пеервая очередь |
| Реконструкция станции по обезжелезиванию воды | производительность | куб.м/сут | 2500 | Расчетный срок |
| Строительство артезианской скважины | производительность | куб.м/сут | 600 | Расчетный срок |
| Строительство резервуара чистой воды | объем | куб. м | 500 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 5,5 | Первая очередь |
| Строительство водопроводной сети на осваиваемой территории городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 3,7 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки в деревне Старая Мельница | протяженность сети | км | 4,3 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки в деревне Карловка | протяженность сети | км | 3,3 | Первая очередь |
| Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | - | Первая очередь |

Таблица 17. Мероприятия по развитию системы водоотведения МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения городского посёлка Назия |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство | площадь | га | 25 | Первая очередь |
| Строительство сливной станции на канализационных очистных сооружений в городском посёлке Назия | производительность сливной станции | куб. м/сут. | 800 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на территории существующей жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 4,6 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на вновь осваиваемой территории городского поселка Назия |  |  | 3,8 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 2,8 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в деревни Карловка | протяженность сети | км | 3,1 | Расчетный срок |
| Система водоотведения неканализованных населенных пунктов МО Назиевское городское поселение |
| Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов на сливную станцию в городском посёлке Назия | площадь | га | 730,20 | Первая очередь |

Таблица 18. Мероприятия по развитию системы газоснабжения низкого давления

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Васильково* | протяженность сети | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Городище | протяженность сети | км | 1,0 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Сирокасска | протяженность сети | км | 0,9 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в городском поселке Назия | протяженность сети | км | 13,1 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в городском поселке Назия | протяженность сети | км | 11,6 | Расчетный срок |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Карловка** | протяженность сети | км | 1,8 | Расчетный срок |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Старая Мельница** | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |

*  -  мероприятие, которое может быть реализовано при условии корректировки режима особой охраны особо охраняемой природной территории Ленинградской области «Каньон реки Лава» (Паспорт памятника природы «Каньон реки Лава» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 года № 494)

** - мероприятие, которое будет реализовано в случае согласования Правительством Ленинградской области предложений генерального плана по размещению объектов газоснабжения среднего давления, включения их в региональные целевые программы и схему территориального планирования ленинградской области

Таблица 19. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО Назиевское городское поселение

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство склада твердого топлива | площадь | га | 2 | Первая очередь |
| Строительство котельной высокой заводской готовности в городском поселке Назия | производительность котельной | Гкал/час | 5 | Расчетный срок |
| Строительство теплопровода в городском поселке Назия | протяженность сети | км | 0,3 | Расчетный срок |

Таблица 20. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального торгового центра в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 3000 | Первая очередь |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 2000 | Первая очередь |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 1500 | Расчетный срок |
| Строительство спортивной площадки в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 18000 | Расчетный срок |
| Строительство кладбища в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 40000 | Первая очередь |
| Строительство кладбища в деревне Васильково | площадь | кв. м | 12000 | Первая очередь |
| Строительство муниципального парка в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 160000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в деревне Подолье | площадь | кв. м | 64000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в деревне Никольское | площадь | кв. м | 84000 | Расчетный срок |

Таблица 21. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций*

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сооружений для защиты от подтопления территорий прилегающих к руслу реки Ковра | протяженность сооружений | погонный метр | 2700 | Расчетный срок |
| Строительство системы оповещения населения по сигналам ЧС | количество охватываемых системой населенных пунктов | населенный пункт | 15 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в городском поселке Назия (северная часть) | емкость водоема | куб. м | 3 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Александровка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Васильково | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Городище | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Жихарево | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Замошье | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Карловка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Лукинское | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Мучихино | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Никольское | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Подолье | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Сирокасска | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Старая Мельница | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |

* - финансирование мероприятий по размещению объектов производится в федерального и регионального бюджета.

# 4. Функциональное зонирование территории

4.1. В целях преобразования функционально-планировочной структуры Назиевское городского поселения произведено функциональное зонирование территории. Для каждой функциональной зоны определено назначение и параметры планируемого развития, необходимые для производства соответствующих расчетов по транспортному, социальному и инженерному обеспечению таких зон. Другие необходимые параметры будут установлены в Правилах землепользования и застройки МО Назиевское городское поселение Состав и параметры функциональных зон определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области:

Таблица 22. Состав и параметры функциональных зон

| Назначение | Обозначение | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилого назначения | Ж1 | зона застройки индивидуальными отдельно стоящими домами | максимальная этажность - 3; коэффициент застройки - 0,2; коэффициент плотности застройки - 0,4 |
|  | Ж2 | зона застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | максимальная этажность - 3; коэффициент застройки- 0,4. коэффициент плотности застройки - 0,8 |
| Общественно-делового назначения | Д | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | для размещения объектов общественно-делового назначения |
|  | Д-1 | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | для размещения объектов общественно-делового назначения; для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более IV-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не превышает 100 метров от границы зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
| Промышленности | П2 | зона промышленных предприятий II-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более II-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не превышает 500 метров от границы зоны; максимальная высота не более 25 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П2-2 | зона промышленных предприятий II-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более II-го класса опасности; граница СЗЗ от объектов и производств определяется в проекте санитарно-защитной зоны; граница СЗЗ устанавливается путем постановки ее на кадастровый учет; максимальная высота не более 25 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П3 | зона промышленных предприятий III-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более III-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не превышает 300 метров от границы зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П3-1 | зона промышленных предприятий III-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более III-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне, не выходит за границу установленной функциональной зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П3-2 | зона промышленных предприятий III-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более III-го класса опасности; граница СЗЗ от объектов и производств определяется в проекте санитарно-защитной зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П4 | зона промышленных предприятий IV-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более IV-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не превышает 100 метров от границы зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П4-1 | зона промышленных предприятий IV-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более IV-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне, не выходит за границу установленной функциональной зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П5 | зона промышленных предприятий V-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более V-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не превышает 100 метров от границы зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
|  | П5-1 | зона промышленных предприятий V-го класса опасности | для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов не более V-го класса опасности; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне, не выходит за границу установленной функциональной зоны; максимальная высота не более 15 метров; минимальный коэффициент застройки - 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | Т1 | зона внешнего железнодорожного транспорта | для размещения объектов внешнего железнодорожного транспорта |
|  | Т2 | зона внешнего автомобильного транспорта | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта |
|  | Т3 | зона улично-дорожной сети | для размещения объектов, входящих в состав улично-дорожной сети населенных пунктов |
| Инженерной инфраструктуры | И | зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры; размер СЗЗ от объектов, размещаемых в зоне, не превышает 300 метров от границы функциональной зоны; |
|  | И-1 | зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не должна выходить за границу зоны. |
| Рекреационного назначения | Р1 | зона зелёных насаждений общего пользования | для размещения парков, садов, скверов, мемориальных комплексов, набережных, других мест кратковременного отдыха населения; запрещено размещение объектов капитального строительства. |
|  | Р2 | зона зелёных насаждений ограниченного использования | для сохранения существующих ландшафтов; запрещено размещение объектов капитального строительства. |
|  | Р3 | зона массового отдыха | для размещения объектов рекреационного назначения (пансионатов, кемпингов, баз отдыха, спортивных и игровых площадок и др.). |
|  | Р4 | зона особо охраняемых природных территорий | для размещения особо охраняемых природных территорий запрещено размещение объектов капитального строительства. |
| Сельскохозяйственного назначения | С1 | зона сельскохозяйственных угодий | для использования сельскохозяйственных угодий; запрещено размещение объектов капитального строительства. |
|  | С2 | зона крестьянских (фермерских) хозяйств | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; минимальный размер земельного участка 1 га, максимальный размер земельного участка 50 га; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не должна выходить за границу зоны; |
|  | С3 | зона личных подсобных хозяйств | для ведения личного подсобного хозяйства; минимальный размер земельного участка – 600 кв. м; запрещено размещение объектов капитального строительства. |
|  | С4 | зона садоводств | для ведения садоводства; минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. |
|  | С5 | зона дачных объединений | для ведения дачного хозяйства; минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. |
|  | С6 | зона сельскохозяйственных предприятий | для размещения сельскохозяйственных предприятий; СЗЗ от объектов и производств, размещаемых в зоне не должна выходить за границу зоны; |
| Специального назначения | К | зона ритуального назначения | для размещения кладбищ |
|  | КЗ | зона зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | для размещения зеленых насаждений, имеющих специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.); запрещено размещение объектов капитального строительства. |
| Лесов | Л | зона лесов | - |
| Водных объектов | В | зона водных объектов | - |

# 5. Технико-экономические показатели

5.1. В составе генерального плана утверждаются технико-экономические показатели, отражающие результаты планируемых мероприятий по территориальному планированию:

Таблица 23. Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единица измерения | Существующее положение, 2011 г.* | Первая очередь, 2020 г.*, вариант 1** (вариант 2***) | Расчетный срок, 2035 г.* вариант 1** (вариант 2***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ/ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 52051,6 | 52051,6 | 52051,6 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1. | Территории промышленности | га | 1426,9 | 1870,4 | 1870,4 |
|  |  | % | 2,7% | 3,6% | 3,6% |
| 1.1. | Территории промышленности 1-го класса опасности | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Территории промышленности 2-го класса опасности | га | 0,0 | 80,3 | 80,3 |
| 1.3. | Территории промышленности 3-го класса опасности | га | 1404,9 | 1412,3 | 1412,3 |
| 1.4. | Территории промышленности 4-го класса опасности | га | 22,0 | 353,3 | 353,3 |
| 1.5. | Территории промышленности 5-го класса опасности | га | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
| 2. | Территории транспортной инфраструктуры | га | 345,2 | 461,5 | 461,5 |
|  |  | % | 0,7% | 0,9% | 0,9% |
| 2.1. | Территории внешнего железнодорожного транспорта | га | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 2.2. | Территории внешнего автомобильного транспорта | га | 190,3 | 219,2 | 219,2 |
| 2.3. | Территории улично-дорожной сети | га | 84,8 | 172,2 | 172,2 |
| 3. | Территории инженерной инфраструктуры | га | 11,1 | 31,3 | 31,3 |
|  |  | % | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| 4. | Территории рекреационного назначения | га | 168,2 | 9101,8 (8910,7) | 9101,8 (8910,7) |
|  |  | % | 0,3% | 17,5% (17,1%) | 17,5% (17.1%) |
| 4.1. | Территория зелёных насаждений общего пользования | га | 0,2 | 41,9 | 41,9 |
| 4.2. | Территория зеленых насаждений ограниченного использования | га | 0,0 | 7770,2 (7602,1) | 7770,2 (7602,1) |
| 4.3. | Территория зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | га | 0,0 | 476,1 | 476,1 |
| 4.4. | Территория массового отдыха | га | 6,6 | 671,8 (593,3) | 671,8 (593,3) |
| 4.5. | Территория особо охраняемых природных территорий | га | 161,4 | 141,8 | 141,8 |
| 5. | Территории специального назначения | га | 9,8 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5.1. | Территории ритуального назначения | га | 9,8 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2. | Территории военных объектов и режимных территорий | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Территории сельскохозяйственного назначения | га | 4178,1 | 10545,3 (9457,6) | 10545,3 (9457,6) |
|  |  | % | 8,0% | 20,3% (18,2%) | 20,3% (18,2%) |
| 6.1. | Территории сельскохозяйственных угодий | га | 3830,0 | 7436,8 | 7436,8 |
| 6.2. | Территории ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | га | 200,6 | 2916,0 (1828,3) | 2916,0 (1828,3) |
| 6.3. | Территории ведения личного подсобного хозяйства | га | 0,0 | 74,1 | 74,1 |
| 6.4. | Территории ведения садоводства | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6.5. | Территории ведения дачного хозяйства | га | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 6.6. | Территории сельскохозяйственных предприятий | га | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Территории лесов | га | 17472,3 | 17472,3 (18751,1) | 17472,3 (18751,1) |
|  |  | % | 33,6% | 33,6% (36,0%) | 33,6% (36,0%) |
| 8. | Территории общественно-делового назначения | га | 17,4 | 55,5 | 55,5 |
|  |  | % | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| 8.1. | Территории многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 17,4 | 55,5 | 55,5 |
| 9. | Территории жилого назначения | га | 567,6 | 813,1 | 813,1 |
|  |  | % | 1,1% | 1,6% | 1,6% |
| 9.1. | Территории застройки индивидуальными отдельно стоящими домами | га | 532,3 | 764,3 | 764,3 |
|  | Александровка, деревня | га | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Васильково, деревня | га | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
|  | Городище, деревня | га | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
|  | Жихарево, деревня | га | 22,0 | 30,3 | 30,3 |
|  | Замошье, деревня | га | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | Карловка, деревня | га | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|  | Лукинское, деревня | га | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | Мучихино, деревня | га | 30,0 | 35,7 | 35,7 |
|  | Назия, городской поселок | га | 264,8 | 447,5 | 447,5 |
|  | Никольское, деревня | га | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Павловский, хутор | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Плитняки, местечко | га | 0,1 | 1,3 | 1,3 |
|  | Подолье, деревня | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Сирокасска, деревня | га | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Старая Мельница, деревня | га | 12,8 | 46,9 | 46,9 |
| 9.2. | Территории застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | га | 35,3 | 48,8 | 48,8 |
|  | Васильково, деревня | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Назия, городской поселок | га | 34,7 | 48,2 | 48,2 |
| 10. | Неиспользуемые территории | га | 16169,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 31,1% | 0,0% | 0,0% |
| 10.1. | Неиспользуемые территории | га | 490,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья | га | 7087,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Неиспользуемые территории, занятые лесной и кустарниковой растительностью | га | 8592,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Территории занятые водными объектами | га | 11685,4 | 11685,4 | 11685,4 |
|  |  | % | 22,4% | 22,4% | 22,4% |
| 11.1. | Территории занятые водными объектами | га | 11685,4 | 11685,4 | 11685,4 |
| 12. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1561,9 | 1686,4 | 1686,4 |
| 13. | Границы земель различных категорий |  | 52051,6 | 52051,6 | 52051,6 |
| 13.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4050,5 (2771,7**) | 17780,5 (16501,7**) | 17780,5 (16501,7**) |
| 13.2. | Земли населенных пунктов | га | 1561,9 | 1686,0 | 1686,0 |
|  | Александровка, деревня | га | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Васильково, деревня | га | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|  | Городище, деревня | га | 13,6 | 30,0 | 30,0 |
|  | Жихарево, деревня | га | 22,0 | 37,1 | 37,1 |
|  | Замошье, деревня | га | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | Карловка, деревня | га | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|  | Лукинское, деревня | га | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | Мучихино, деревня | га | 31,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | Назия, городской поселок | га | 1109,8 | 1192,5 | 1192,5 |
|  | Никольское, деревня | га | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Павловский, хутор | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Плитняки, местечко | га | 0,9 | 3,6 | 3,6 |
|  | Подолье, деревня | га | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
|  | Сирокасска, деревня | га | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  | Старая Мельница, деревня | га | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| 13.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 1790,4 | 2324,1 | 2324,1 |
| 13.3.1. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 1790,4 | 2324,1 | 2324,1 |
| 13.3.2. | Земли обороны и безопасности | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 1103,4 | 1103,4 |
| 13.5. | Земли лесного фонда | га | 17472,3 (18751,1***) | 17472,3 (18751,1***) | 17472,3 (18751,1***) |
| 13.6. | Земли водного фонда | га | 11685,4 | 11685,4 | 11685,4 |
| 13.7. | Земли запаса | га | 15491,2 | 0,0 | 0,0 |
| II | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Население, снабженное централизованным водоснабжением | чел. | 2026 | 6341 | 6964 |
| 1.2. | Население, снабженное локальным водоснабжением | чел. | 3100 | 1129 | 1561 |
| 1.3. | Потребление воды населением из источников централизованного водоснабжения | куб. м/сут | 581,0 | 1546,4 | 1649,2 |
| 1.4. | Потребление воды населением из источников локального водоснабжения | куб. м/сут | 155,0 | 56,5 | 88,2 |
| 1.5. | Протяженность водопроводной сети | км | 20,6 | 29,5 | 50,4 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население, снабженное централизованным водоотведением | чел. | 2526 | 6341 | 6964 |
| 2.2. | Население, снабженное локальным водоотведением | чел. | 3100 | 1129 | 1561 |
| 2.3. | Очистка бытовых стоков | куб. м/сут | 581,0 | 952,3 | 1044,7 |
| 2.4. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с неканализованной территории | куб. м/сут | 155,0 | 56,5 | 88,2 |
| 2.5. | Протяженность канализационной сети | км | 9,4 | 16,9 | 31,8 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Население, снабженное централизованным газоснабжением | чел. | 2229,0 | 2891,7 | 7905,9 |
| 3.2. | Потребление газового топлива населением | куб. м/год | 490380,0 | 636170,9 | 1739293,6 |
| 3.3. | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 22,5 | 33,4 | 33,4 |
| 3.4. | Протяженность распределительных газопроводов | ка | 2,5 | 22,6 | 50,8 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Население, снабженное централизованным теплоснабжением | чел. | 2026,0 | 2271,2 | 2393,8 |
| 4.2. | Потребление тепла | Гкал/год | 13776,8 | 15444,2 | 16277,8 |
| 4.3. | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 5,4 | 6,0 | 7,0 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Потребление населением электрической энергии | кВА | 1999,1 | 2913,7 | 3343,9 |
| 5.3. | Протяженность электрических сетей 220 кВ | км | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 5.4. | Протяженность электрических сетей 110 кВ | км | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 5.5. | Протяженность электрических сетей 35 кВ | км | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 5.6. | Протяженность электрических сетей 6-10 кВ | км | 58,7 | 61,5 | 67,7 |
| III | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 1.3. | Протяженность автомобильных дорог местного (районного) значения | км | 37,7 | 39,4 | 54,6 |
| 1.4. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 48,7 | 58,8 | 75,2 |
| 2. | Железные дороги |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность железных дорог | км | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| IV | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | место | 75,0 | 275,0 | 525,0 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 525,0 | 525,0 | 785,0 |
| 1.3. | Специальные образовательные учреждения (интернаты) | место | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | койка | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение/смена | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.3. | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Библиотечное обслуживание |  |  |  |  |
| 3.1. | Библиотеки | томов | 20967,0 | 68882,0 | 234967,0 |
| 4. | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-досуговые центры | кв. м | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 |
| 4.2. | Сельские клубы | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Кинотеатры | кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Учреждения молодежной политики | кв. м | 0,0 | 200,0 | 250,0 |
| 5. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Физкультурно-оздоровительные комплексы | кв. м | 412,0 | 2412,0 | 3912,0 |
| 5.2. | Спортивные площадки | га | 47990,0 | 47990,0 | 62990,0 |
| 6. | Лечебно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |
| 6.1. | Лечебно-оздоровительные учреждения | место | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Ритуальные услуги |  |  |  |  |
| 7.1. | Кладбища | га | 6,5 | 15,0 | 15,0 |
| V | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения | куб. м/год | 10252,0 | 14942,2 | 17148,1 |
| 2. | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка в границах санитарно-защитных зон | га | 32,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования | га | 0,2 | 41,9 | 41,9 |
| VI | ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1.1. | Подразделения пожарной охраны | объект | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Пожарные водоемы | куб. м | 14900,0 | 21300,0 | 27100,0 |
| 2. | Гражданская оборона |  |  |  |  |
| 2.1. | Защитные сооружения ГО | кв. м | 775,0 | 775,0 | 775,0 |
| VII | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел | 5126 | 7471 | 8574 |
| 1.1. | Младше трудоспособного возраста | чел. | 513 | 747 | 857 |
| 1.2. | Трудоспособного возраста | чел. | 3588 | 5230 | 6002 |
| 1.3. | Старше трудоспособного возраста | чел. | 1025 | 1494 | 1715 |
| VIII | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилого фонда | кв. м | 200549,7 | 292548,5 | 338883 |
| 1.1 | Обеспеченность населения жильем | кв. м | 39,1 | 39,2 | 39,5 |
| 1.2 | Объем нового строительства | кв. м | 0 | 96798,8 | 46334,5 |
| 1.3 | Среднегодовой объем строительства | кв. м | 0 | 12099,9 | 3089 |
| 1.4 | Рост жилого фонда | % | 0 | 145,9 | 169 |
| 1.5 | Ликвидация аварийного жилого фонда | кв. м |  | 4800 | 0 |
| * площади территорий (земель, зон) приведены в соответствии с обмерами, произведенными по цифровому картографическому материалу масштаба 1:25000 |
| ** без учета территории Шумского участкового лесничества |
| *** с учетом территории Шумского участкового лесничества |

# Перечень сокращений

ВЛ – воздушная линия электропередач;

ГО – гражданская оборона;

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;

ГРП – газораспределительный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

КОС –  канализационные очистные сооружения;

МВА – мегавольт-ампер;

ПС – электрическая подстанция;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП  – трансформаторная подстанция;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

муниципального образования

Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 22 июля 2014 года № 31

(приложение)