ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

городской поселок Назия

2012 г.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Цели и задачи территориального планирования	4

3. Мероприятия по территориальному планированию	6

4. Функциональное зонирование территории	23

5. Технико-экономические показатели	26

# 1. Общие положения

1.1. Генеральный план Назиевского городского поселения (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ).

1.2. Генеральный план подготовлен на основании Постановления  главы администрации Назиевского городского поселения от 28.10.2010 г. № 170 «О подготовке Проекта генерального плана муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

1.3. В Генеральном плане учтены интересы Российской Федерации, Ленинградской области, города федерального значения Санкт-Петербург, Кировского муниципального района Ленинградской области, смежных муниципальных образований.

1.4. В Генеральном плане выделено два этапа территориального планирования, «Первая очередь» и «Расчетный срок», продолжительностью 8 лет и 15 лет соответственно. За начало первого этапа принято начало 2012 года.

1.5. Генеральным планом предусматривается рост численности постоянно проживающего населения Назиевского городского поселения до  7 471 человек на «Первую очередь» и до 8 526 человек на «Расчетный срок».

1.6. Цели территориального планирования определены в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 190-ФЗ от 24.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 314-ФЗ от 29.11.2010).

1.7. Задачи территориального планирования определены на основании результатов комплексной оценки территории Назиевского городского поселения.

1.8. Комплексная оценка территории выполнена с учетом результатов инженерных изысканий. Результатом комплексной оценки территории Назиевского городского поселения явился анализ направлений его территориального развития.

1.9. В Генеральном плане для решения задач территориального планирования определены мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения, в отношении которых произведено соответствующее обоснование с учетом требований законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области, Назиевского городского поселения и иных нормативных документов, действующих на территории Назиевского городского поселения.

1.10. В Генеральном плане определены границы функциональных зон и параметры планируемого развития таких зон.

1.11. В Генеральном плане определены границы населенных пунктов, входящих в состав Назиевского городского поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования:

- Устойчивое развитие территории Назиевского городского поселения;

- Развитие инженерной инфраструктуры Назиевского городского поселения;

- Развитие транспортной инфраструктуры Назиевского городского поселения;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения Назиевского городского поселения.

2.2. Задачи территориального планирования разделены на 10 (десять) групп. В целях устойчивого развития территории Назиевского городского поселения необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Преобразование функционально-планировочной структуры:

- Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения;

- Выделение территорий для производственных и логистических предприятий;

- Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения;

- Выделение территорий для развития фермерского хозяйства;

- Выделение территорий для жилищного строительства;

- Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования;

2.2.2. Охрана объектов культурного наследия:

- Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия;

2.2.3. Охрана окружающей среды:

- Сохранение природных условий и особенностей территории Назиевского городского поселения, объектов животного и растительного мира;

- Организация санитарной очистки территории;

2.2.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- Организация гражданской обороны;

2.2.5. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транспортной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Организация доступности на общественном транспорте городского поселка Назия от всех населенных пунктов, входящих в состав поселения;

2.2.6. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- Организация централизованного и локального водоснабжения населенных пунктов Назиевского городского поселения;

- Организация централизованного и локального водоотведения населенных пунктов Назиевского городского поселения;

2.2.7. Развитие системы теплоснабжения:

- Организация централизованного и локального теплоснабжения населенных пунктов Назиевского городского поселения;

- Организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением;

2.2.8. Развитие системы газоснабжения:

- Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов Назиевского городского поселения;

2.2.9. Развитие системы электроснабжения:

- Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электроэнергии, и вновь осваиваемых территорий;

- Учет мероприятий по развитию сетей электроснабжения федерального и регионального значения;

2.2.10. Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования;

- Развитие учреждений и инфраструктуры молодежной политики;

- Организация оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг;

- Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Организация библиотечного обслуживания населения;

- Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

- Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Мероприятия по территориальному планированию направлены на решение задач территориального планирования, указанных в п. 2.2. настоящего Положения о территориальном планировании и определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Генеральным планом учитываются мероприятия по территориальному планированию Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.3. Перечень мероприятий по территориальному планированию представлен в табличном виде с указанием очередности их планируемой реализации. В таблицах 1-2 представлены мероприятия по учету интересов Российской Федерации на территории Назиевского городского поселения. В таблицах 3-4 представлены мероприятия по учету интересов Ленинградской области на территории Назиевского городского поселения. В таблицах 5-7 представлены мероприятия по учету интересов Кировского муниципального района Ленинградской области на территории Назиевского городского поселения. В таблицах 8-20 представлены мероприятия по территориальному планированию Назиевского городского поселения.

3.3.1. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации:

Таблица 1. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации по развитию транспортной инфраструктуры Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство пешеходного перехода через железную дорогу в городском поселке Назия* | объект |  | 1 | Первая очередь |
| Строительство железнодорожного переезда вблизи городского поселка Назия* | объект |  | 1 | Расчетный срок |

* - предложение мероприятий по размещению объектов федерального значения.

3.3.2. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области:

Таблица 2. Учет (предложение) по учету интересов Ленинградской области по охране объектов культурного наследия

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение границ и разработка зоны охраны объектов культурного наследия* | количество объектов | объект | 12 | Первая очередь |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов  культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Таблица 3. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ № 524 «Салют» с заменой трансформаторов | мощность | МВА | 10 | Первая очередь |
| Реконструкция ПС 110 кВ № 497 «75 км» с заменой трансформаторов | мощность | МВА | 25 | Первая очередь |
| Реконструкция (замена) линий электропередач ВЛ ПС №30 «Назия» - ПС №524 «Салют» на напряжение 110 кВ | протяженность | км | 10,2 | Первая очередь |

Таблица 4. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Васильково | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 0,4/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Городище | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 6,3/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Сирокасска | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 3,7/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления к территории, планируемой среднеэтажной (включая ГРП), деревня Карловка* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,2/1 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления к территории планируемой индивидуальной жилой застройки (включая ГРП), деревня Старая Мельница* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 0,3/1 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения.

Таблица 5. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района в обход городского поселка Назия к промышленным зонам "Восточная" и "Южная", включая строительство двух мостов через реку Лава* | протяженность дороги | км | 6,1 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения.

3.3.3. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области:

Таблица 6. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к деревне Александровка»* | протяженность дороги | км | 1,8 | Первая очередь |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования до Рабочих поселков 3-5* | протяженность дороги | км | 11,1 | Расчетный срок |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

Таблица 7. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство образовательного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 260 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 200 | Первая очередь |
| Строительство детского дошкольного учреждения в городском поселке Назия* | количество мест | место | 150 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в деревне Карловка* | количество мест | место | 100 | Расчетный срок |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Сирокасска* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Жихарево* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мучихино* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Замошье* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Городище* | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Выделение помещений для одного многопрофильного подросткового молодежного клуба и одного узкоспециализированного учреждения молодежной политики по месту жительства | площадь | кв. м | 200 | Первая очередь |
| Выделение помещений для одного узкоспециализированного учреждения молодежной политики по месту жительства | площадь | кв. м | 50 | Расчётный срок |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

3.3.4. Мероприятия Назиевского городского поселения:

Таблица 8. Мероприятия по преобразованию функционально-планировочной структуры Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в городском поселке Назия | площадь | га | 2,9 | Первая очередь |
| Формирование общественно-делового центра в деревне Городище | площадь | га | 2,3 | Первая очередь |
| Формирование инвестиционной зоны «Южная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 105,5 | Расчетный срок |
| Формирование инвестиционной зоны «Восточная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 52,4 | Расчетный срок |
| Формирование инвестиционной зоны «Придорожная» для размещения производственных и логистических предприятий | площадь | га | 90,3 | Расчетный срок |
| Формирование зон для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Городище | площадь | га | 12,6 | Первая очередь |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Подолье | площадь | га | 160,8 | Первая очередь |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Никольское | площадь | га | 8,1 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Лукинское | площадь | га | 22,5 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи деревни Сирокасска | площадь | га | 277,6 | Расчетный срок |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи городского поселка Назия | площадь | га | 22,6 | Расчетный срок |
| Формирование зон для строительства фермерских хозяйств | площадь | га | 2349,5 | Расчетный срок |
| Формирование зон для развития сельского хозяйства | площадь | га | 7537,5 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Жихарево земель из состава земель запаса | площадь | га | 15,1 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Мучихино земель из состава земель запаса | площадь | га | 6,0 | Расчетный срок |
| Включение в границы городского поселка Назия земель из состава земель запаса | площадь | га | 82,7 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Городище земель из состава земель запаса | площадь | га | 5,1 | Расчетный срок |
| Включение в границы деревни Городище земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,8 | Расчетный срок |
| Формирование парка в городском поселке Назия | площадь | га | 16,0 | Расчетный срок |
| Формирование парка в деревне Никольское | площадь | га | 8,4 | Расчетный срок |
| Формирование парка в деревне Подолье | площадь | га | 6,5 | Расчетный срок |

Таблица 9. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование зон кратковременного отдыха населения, включающих территории объектов культурного наследия с запретом хозяйственного освоение территории* | площадь | га | 4,3 | Расчетный срок |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов  культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

Таблица 10. Мероприятия по защите жилой застройки от негативного воздействия отдельных объектов и предприятий

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны с проведением мероприятий по защите окружающей среда и установления санитарно-защитной зоны в пределах функциональной зоны* | величина санитарно-защитной зоны | м | 50 | Первая очередь |
| Озеленение санитарно-защитных зон предприятий* | величина санитарно-защитной зоны | м | 50 | Первая очередь |
| Закрытие кладбища в городском поселке Назия | объект | шт. | 1 | Первая очередь |

* - данное мероприятие является предложением собственникам земельных участков осуществить соответствующие действия.

Таблица 11. Мероприятия по сохранению природных условий и особенностей территории, объектов животного и растительного мира

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохранение природных ландшафтов при создании системы озелененных территорий ограниченного использования вдоль рек Лава, Ковра, в районе болот Малуксинский мох, Падринское, Гладкий мох | площадь | га | 7218,9 | Расчетный срок |

Таблица 12. Мероприятия по санитарной очистке территории Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях населенных пунктов, входящих в состав поселения | количество мест | место | 30 | Первая очередь |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигон твердых бытовых отходов | объем вывозимых отходов | Первая очередь куб. м/год / Расчетный срок куб. м/год | 15104,4/ 17300,5 | Первая очередь/Расчетный срок |

Таблица 13. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в городском поселке Назия | протяженность дороги | км | 6,2 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в Старая Мельница | протяженность дороги | км | 1,5 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Карловка | протяженность дороги | км | 2,1 | Расчетный срок |

Таблица 14. Мероприятия по развитию системы электроснабжения Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ до деревни Жихарево | протяженность сети | км | 0,8 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ в деревне Жихарево | мощность | кВА | 160 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ до деревни Александровка | протяженность сети | км | 5,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ в деревне Александровка | мощность | кВА | 63 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 0,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | мощность | кВА | 6 х 250 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 0,3 | Первая очередь |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | мощность | кВА | 250 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 0,8 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки городского посёлка Назия | мощность | кВА | 2 х400 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 0,4 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории планируемой жилой застройки деревни Старая Мельница | мощность | кВА | 250 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на территории промышленной зоны | протяженность сети | км | 2,5 | Расчетный срок |
| Строительство ТП 10 кВ на территории промышленной зоны | шт | трансформаторная подстанция | 6 | Расчетный срок |

Таблица 15. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения городского посёлка Назия (ордовиковский водоносный комплекс) | - | - | - | Первая очередь |
| Проведение анализа физико-химических и биологических характеристик существующих источников водоснабжения и разработка мероприятий по водоподготовке | - | - | - | Первая очередь |
| Строительство павильонов над скважинами | количество объектов | шт. | 5 | Первая очередь |
| Реконструкция резервуаров чистой воды с целью обеспечения надежного водоснабжения | общий объем | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство дополнительного резервуара чистой воды | объем | куб. м | 500 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 5,5 | Первая очередь |
| Строительство водопроводной сети на осваиваемой территории городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 3,7 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки в деревне Старая Мельница | протяженность сети | км | 4,3 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки в деревне Карловка | протяженность сети | км | 3,3 | Первая очередь |

Таблица 16. Мероприятия по развитию системы водоотведения Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения городского посёлка Назия |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений и её обустройство | площадь | га | 25 | Первая очередь |
| Строительство сливной станции на канализационных очистных сооружений в городском посёлке Назия | производительность сливной станции | куб. м/сут. | 800 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на территории существующей жилой застройки городского посёлка Назия | протяженность сети | км | 4,6 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на вновь осваиваемой территории городского поселка Назия |  |  | 3,8 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в деревни Старая Мельница | протяженность сети | км | 2,8 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в деревни Карловка | протяженность сети | км | 3,1 | Расчетный срок |
| Система водоотведения неканализованных населенных пунктов Назиевского городского поселения |
| Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов на сливную станцию в городском посёлке Назия | площадь | га | 730,20 | Первая очередь |

Таблица 17. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Городище | протяженность сети | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Сирокасска | протяженность сети | км | 1,6 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в городском поселке Назия* | протяженность сети | км | 0,9 | Расчетный срок |

* - мероприятие, которое будет реализовано в случае согласования Правительством Ленинградской области предложений Генерального плана по размещению объектов газоснабжения регионального значения и включения их в региональные целевые программы.

Таблица 18. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Назиевского городского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство склада твердого топлива | площадь | га | 2 | Первая очередь |
| Строительство котельной высокой заводской готовности в городском поселке Назия | производительность котельной | Гкал/час | 5 | Расчетный срок |
| Строительство теплопровода в городском поселке Назия | протяженность сети | км | 0,3 | Расчетный срок |

Таблица 19. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального торгового центра в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 3000 | Первая очередь |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 2000 | Первая очередь |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 1500 | Расчетный срок |
| Строительство спортивной площадки в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 18000 | Расчетный срок |
| Строительство кладбища в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 40000 | Первая очередь |
| Строительство кладбища в деревне Васильково | площадь | кв. м | 12000 | Первая очередь |
| Строительство муниципального парка в городском поселке Назия | площадь | кв. м | 160000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в деревне Подолье | площадь | кв. м | 64000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в деревне Никольское | площадь | кв. м | 84000 | Расчетный срок |

Таблица 20. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций*

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сооружений для защиты от подтопления территорий прилегающих к руслу реки Ковра | протяженность сооружений | погонный метр | 2700 | Расчетный срок |
| Строительство системы оповещения населения по сигналам ЧС | количество охватываемых системой населенных пунктов | населенный пункт | 15 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в городском поселке Назия (северная часть) | емкость водоема | куб. м | 3 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревня Александровка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Васильково | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Городище | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Жихарево | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Замошье | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Карловка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Лукинское | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Мучихино | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревня Никольское | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Подолье | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Сирокасска | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Старая Мельница | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |

* - финансирование мероприятий по размещению объектов производится в федерального и регионального бюджета.

# 4. Функциональное зонирование территории

4.1. В целях преобразования функционально-планировочной структуры Назиевское городского поселения произведено функциональное зонирование территории. Для каждой функциональной зоны определено назначение и параметры планируемого развития, необходимые для производства соответствующих расчетов по транспортному, социальному и инженерному обеспечению таких зон. Другие необходимые параметры будут установлены в Правилах землепользования и застройки Назиевского городского поселения. Состав и параметры функциональных зон определены в соответствии с проектом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (6-ая редакция):

Таблица 21. Состав и параметры функциональных зон

| Назначение | Обозначение зоны | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилого назначения | Ж1 | зона застройки индивидуальными отдельно стоящими домами | максимальная этажность: 3. Коэффициент застройки: 0,2. Коэффициент плотности застройки: 0,4 |
|  | Ж2 | зона застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | максимальная этажность: 3. Коэффициент застройки: 0,4. Коэффициент плотности застройки: 0,8 |
| Общественно-делового назначения | Д | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | для размещения объектов общественно-делового назначения |
| Промышленности | П2 | зона промышленных предприятий II-го класса опасности | для размещения производственных предприятий II-го класса опасности максимальная этажность зданий – 9. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П3 | зона промышленных предприятий III-го класса опасности | для размещения производственных предприятий III-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П4 | зона промышленных предприятий IV-го класса опасности | для размещения производственных предприятий IV-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П5 | зона промышленных предприятий V-го класса опасности | для размещения производственных предприятий V-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | Т1 | зона внешнего железнодорожного транспорта | для размещения объектов внешнего железнодорожного транспорта |
|  | Т2 | зона внешнего автомобильного транспорта | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта |
|  | Т3 | зона улично-дорожной сети | для размещения объектов, входящих в состав улично-дорожной сети населенных пунктов |
| Инженерной инфраструктуры | И | зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| Рекреационного назначения | Р1 | зона зелёных насаждений общего пользования | для размещения парков, садов, скверов, набережных, мемориальных комплексов других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений |
|  | Р2 | зона зелёных насаждений ограниченного использования | для создания благоприятной окружающей среды на территории |
|  | Р3 | зона зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | для размещения зеленых насаждений, имеющих специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.) |
|  | Р4 | зона массового отдыха | для размещения объектов рекреационного назначения (пансионатов, кемпингов, баз отдыха, спортивных и игровых площадок и др.) |
|  | Р5 | зона особо охраняемых природных территорий | для обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий |
| Сельскохозяйственного назначения | С1 | зона сельскохозяйственных угодий | для использования сельскохозяйственных угодий |
|  | С2 | зона крестьянских (фермерских) хозяйств | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства минимальный размер земельного участка 1 га, максимальный размер земельного участка 50 га |
|  | С3 | зона личных подсобных хозяйств | для ведения личного подсобного хозяйства минимальный размер земельного участка – 600 кв. м |
|  | С4 | зона садоводств | для ведения садоводства минимальный размер земельного участка – 600 кв. м |
|  | С5 | зона дачных хозяйств | для ведения дачного хозяйства минимальный размер земельного участка – 600 кв. м |
|  | С6 | зона сельскохозяйственных предприятий | для размещения сельскохозяйственных предприятий |
| Специального назначения | К | зона ритуального назначения | для размещения кладбищ |
| Лесного фонда | ЛФ | зона лесного фонда | - |
| Водного фонда | ВФ | зона водного фонда | - |

# 5. Технико-экономические показатели

5.1. В составе Генерального плана утверждаются Технико-экономические показатели, отражающие результаты планируемых мероприятий по территориальному планированию:

Таблица 22. Технико-экономические показатели Генерального плана

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единица измерения | Существующее положение, 2011 г. | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ/ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования* | га | 52051,6 | 52051,6 | 52051,6 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1. | Территории промышленности | га | 1426,9 | 1870,4 | 1870,4 |
|  |  | % | 2,7% | 3,6% | 3,6% |
| 1.1. | Территории промышленности 1-го класса опасности | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Территории промышленности 2-го класса опасности | га | 0,0 | 80,3 | 80,3 |
| 1.3. | Территории промышленности 3-го класса опасности | га | 1404,9 | 1412,3 | 1412,3 |
| 1.4. | Территории промышленности 4-го класса опасности | га | 22,0 | 353,3 | 353,3 |
| 1.5. | Территории промышленности 5-го класса опасности | га | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
| 2. | Территории транспортной инфраструктуры | га | 345,2 | 415,6 | 415,6 |
|  |  | % | 0,7% | 0,8% | 0,8% |
| 2.1. | Территории внешнего железнодорожного транспорта | га | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| 2.2. | Территории внешнего автомобильного транспорта | га | 190,3 | 219,2 | 219,2 |
| 2.3. | Территории улично-дорожной сети | га | 84,8 | 126,3 | 126,3 |
| 3. | Территории инженерной инфраструктуры | га | 11,1 | 31,3 | 31,3 |
|  |  | % | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| 4. | Территории рекреационного назначения | га | 168,2 | 8925,5 | 8925,5 |
|  |  | % | 0,3% | 17,1% | 17,1% |
| 4.1. | Территория зелёных насаждений общего пользования | га | 0,2 | 41,9 | 41,9 |
| 4.2. | Территория зеленых насаждений ограниченного использования | га | 0,0 | 7894,9 | 7894,9 |
| 4.3. | Территория зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | га | 0,0 | 376,1 | 376,1 |
| 4.4. | Территория массового отдыха | га | 6,6 | 483,8 | 483,8 |
| 4.5. | Территория особо охраняемых территорий | га | 161,4 | 128,8 | 128,8 |
| 5. | Территории специального назначения | га | 9,8 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5.1. | Территории ритуального назначения | га | 9,8 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2. | Территории военных объектов и режимных территорий | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Территории сельскохозяйственного назначения | га | 4178,1 | 10729,0 | 10729,0 |
|  |  | % | 8,0% | 20,6% | 20,6% |
| 6.1. | Территории сельскохозяйственных угодий | га | 3830,0 | 7485,5 | 7485,5 |
| 6.2. | Территории ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | га | 200,6 | 3051,0 | 3051,0 |
| 6.3. | Территории ведения личного подсобного хозяйства | га | 0,0 | 74,1 | 74,1 |
| 6.4. | Территории ведения садоводства | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6.5. | Территории ведения дачного хозяйства | га | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| 6.6. | Территории сельскохозяйственных предприятий | га | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Территории лесного фонда | га | 17486,5 | 17486,5 | 17486,5 |
|  |  | % | 33,6% | 33,6% | 33,6% |
| 8. | Территории общественно-делового назначения | га | 4,6 | 55,5 | 55,5 |
|  |  | % | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| 8.1. | Территории многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 17,4 | 55,5 | 55,5 |
| 9. | Территории жилого назначения | га | 513,6 | 784,3 | 784,3 |
|  |  | % | 1,0% | 1,5% | 1,5% |
| 9.1. | Территории застройки индивидуальными отдельностоящими домами | га | 478,3 | 732,7 | 732,7 |
| 9.2. | Территории застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | га | 35,3 | 51,6 | 51,6 |
| 11. | Неиспользуемые территории | га | 16224,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 31,2% | 0,0% | 0,0% |
| 11.1. | Неиспользуемые территории | га | 772,0 |  |  |
| 11.2. | Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья | га | 7487,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Неиспользуемые территории, занятые лесной и кустарниковой растительностью | га | 7965,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Территории водных объектов | га | 11683,0 | 11683,0 | 11683,0 |
|  |  | % | 22,4% | 22,4% | 22,4% |
| 12.1. | Территории водных объектов | га | 11683,0 | 11683,0 | 11683,0 |
| 13. | Границы земель различных категорий |  | 52051,6 | 52051,6 | 52051,6 |
| 13.1. | Земли сельскохозяйственного назначения** | га | 4178,1 | 10566,2 | 18237,7 |
| 13.2. | Земли населенных пунктов | га | 1470,1 | 1589,5 | 1589,5 |
|  | Александровка, деревня | га | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Васильково, деревня | га | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|  | Городище, деревня | га | 13,6 | 26,5 | 26,5 |
|  | Жихарево, деревня | га | 22,0 | 37,1 | 37,1 |
|  | Замошье, деревня | га | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | Карловка, деревня | га | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|  | Лукинское, деревня | га | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | Мучихино, деревня | га | 31,0 | 37,0 | 37,0 |
|  | Назия, городской поселок | га | 1000,8 | 1083,5 | 1083,5 |
|  | Никольское, деревня | га | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Павловский, хутор | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Плитняки, местечко | га | 0,9 | 3,6 | 3,6 |
|  | Подолье, деревня | га | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
|  | Сирокасска, деревня | га | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  | Старая Мельница, деревня | га | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| 13.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 1790,4 | 2074,5 | 2124,5 |
| 13.3.1. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 1790,4 | 2074,5 | 2124,5 |
| 13.3.2. | Земли обороны и безопасности | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 929,8 | 929,8 |
| 13.5. | Земли лесного фонда*** | га | 17486,5 | 17486,5 | 17486,5 |
| 13.6. | Земли водного фонда | га | 11683,6 | 11683,6 | 11683,6 |
| 13.7. | Земли запаса | га | 15443,0 | 7721,5 | 0,0 |
| II | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Население, снабженное централизованным водоснабжением | чел. | 2 026 | 6 342 | 6 965 |
| 1.2. | Население, снабженное локальным водоснабжением | чел. | 3 100 | 1 129 | 1 561 |
| 1.3. | Потребление воды населением из источников централизованного водоснабжения | куб. м/сут | 580,98 | 1 458,61 | 1 601,88 |
| 1.4. | Потребление воды населением из источников локального водоснабжения | куб. м/сут | 155,00 | 56,46 | 78,06 |
| 1.5. | Протяженность водопроводной сети | км | 20,60 | 29,50 | 50,40 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население, снабженное централизованным водоотведением | чел. | 2 526 | 6 342 | 6 965 |
| 2.2. | Население, снабженное локальным водоотведением | чел. | 3 100 | 1 129 | 1 561 |
| 2.3. | Очистка бытовых стоков | куб. м/сут | 581 | 1 459 | 1 602 |
| 2.4. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с неканализованной территории | куб. м/сут | 155 | 56 | 78 |
| 2.5. | Протяженность канализационной сети | км | 9,40 | 16,90 | 31,80 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Население, снабженное централизованным газоснабжением | чел. | 2 229 | 2 892 | 7 306 |
| 3.2. | Потребление газового топлива населением | куб. м/год | 490 380,00 | 636 170,92 | 1 607 234,20 |
| 3.3. | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 22,50 | 33,40 | 33,40 |
| 3.4. | Протяженность распределительных газопроводов | ка | 2,50 | 22,60 | 50,80 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Население, снабженное централизованным теплоснабжением | чел. | 2 026,00 | 2 271,20 | 2 393,80 |
| 4.2. | Потребление тепла | Гкал/год | 13 776,80 | 15 444,16 | 16 277,84 |
| 4.3. | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 5,40 | 6,00 | 7 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Потребление населением электрической энергии | кВА | 1 999,14 | 2 913,72 | 3 325,11 |
| 5.3. | Протяженность электрических сетей 220 кВ | км | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 5.4. | Протяженность электрических сетей 110 кВ | км | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 5.5. | Протяженность электрических сетей 35 кВ | км | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 5.6. | Протяженность электрических сетей 6-10 кВ | км | 58,70 | 61,50 | 67,70 |
| III | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 1.3. | Протяженность автомобильных дорог местного (районного) значения | км | 37,70 | 39,40 | 54,60 |
| 1.4. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 48,70 | 58,80 | 75,20 |
| 2. | Железные дороги |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность железных дорог | км | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| IV | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | место | 75 | 275 | 525 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 525 | 525 | 780 |
| 1.3. | Специальные образовательные учреждения (интернаты) | место | 10 | 20 | 20 |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | койка | 73 | 73 | 73 |
| 2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение/смена | 150 | 150 | 150 |
| 2.3. | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 5 | 5 |
| 3. | Библиотечное обслуживание |  |  |  |  |
| 3.1. | Библиотеки | томов | 20 967,00 | 68 882,00 | 234 967,00 |
| 4. | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-досуговые центры | кв. м | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
| 4.2. | Сельские клубы | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Кинотеатры | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Учреждения молодежной политики | кв. м | 0,00 | 200,00 | 300,00 |
| 5. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Физкультурно-оздоровительные комплексы | кв. м | 412,00 | 2 412,00 | 3 912,00 |
| 5.2. | Спортивные площадки | га | 47 790,00 | 47 790,00 | 65 790,00 |
| 6. | Лечебно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |
| 6.1. | Лечебно-оздоровительные учреждения | место | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | Ритуальные услуги |  |  |  |  |
| 7.1. | Кладбища | га | 6,50 | 15,00 | 15,00 |
| V | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения | куб. м/год | 10 252,00 | 14 942,16 | 17 051,84 |
| 2. | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилая застройка в границах санитарно-защитных зон | га | 32,40 | 0,00 | 0 |
| 3. | Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования | га | 0,20 | 41,9 | 41,9 |
| VI | ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1.1. | Подразделения пожарной охраны | объект | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Пожарные водоемы | куб. м | 14 900 | 21 300 | 27 100 |
| 2. | Гражданская оборона |  |  |  |  |
| 2.1. | Защитные сооружения ГО | кв. м | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| VII | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения |  | 5 126 | 7 471 | 8 526 |
| 1.1. | Младше трудоспособного возраста | чел. | 513 | 747 | 853 |
| 1.2. | Трудоспособного возраста | чел. | 3 588 | 5 230 | 5 968 |
| 1.3. | Старше трудоспособного возраста | чел. | 1 025 | 1 494 | 1 705 |
| VIII | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилого фонда | тыс. кв.м. | 200,5 | 302,1 | 349,9 |
| 1.1 | Обеспеченность населения жильем | кв.м. | 39,1 | 40,4 | 40,8 |
| 1.2 | Объем нового строительства | кв.м. | 0,0 | 101580,8 | 248345,2 |
| 1.3 | Среднегодовой объем строительства | кв.м. | 0,0 | 12697,6 | 16556,3 |
| 1.4 | Рост жилого фонда | % | 0,0 | 150,7 | 174,5 |
| 1.5 | Ликвидация аварийного жилого фонда | кв.м |  | 4800,0 | 0,0 |
| * - общая площадь земель в границах муниципального образования приведена в соответствии с обмерами, произведенными по цифровому картографическому материалу |
| ** - в составе земель сельскохозяйственного назначения учтены земли Шумского участкового лесничества Кировского лесничества, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации как на земли лесного фонда |
| *** в составе земель лесного фонда не учтены земли Шумского участкового лесничества Кировского лесничества, на которые в соответствии с земельным балансом Кировского муниципального района Ленинградской области числятся как земли сельскохозяйственного назначения. |